SPIS DOKUMENTACJI

I. OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

- STAN PROJEKTOWANY

- Sytuacja

- Niweleta

- Konstrukcja nawierzchni

- Odwodnienie

- Roboty ziemne

- Zestawienie powierzchni

II. TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

III. RYSUNKI

- PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY DRÓG

- PLAN ROZGRANICZENIA NAWIERZCHNI

- PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DRÓG

- PRZEKROJE POPRZECZNE DRÓG

OPIS TECHNICZNY

I. WSTĘP

Powyższą dokumentację opracowano w miesiącu sierpniu 2009r w oparciu o następujące dane wyjściowe:

- Plan zagospodarowania terenu

- Plan sytuacyjno – wysokościowy terenu istniejącego

- Wytyczne projektowania dróg zawarte w DZ.U.NR.43/99

- Uzgodnienia branżowe

- Dokumentację geologiczną

II. STAN PROJEKTOWANY

1. Sytuacja

Powyższe opracowanie obejmuje swoim zakresem drogi wraz z parkingami i układem chodników umożliwiające dojazd i dojście do przebudowywanego zaplecza ośrodka kultury w Strzelinie.

Drogi przyjęto o szerokościach od 3.0m do 5.5m. Miejsca parkingowe przewidziano o wymiarach 2.3x5.4m, 2.5x5,0m oraz 3.6x4.5m.

Krawężnik w miejscach załamań wyokrąglono promieniami

od R=0,5m (narożniki miejsc parkingowych) do R=5,0m.

Chodniki w obrębie dróg dojazdowych, parkingów zaprojektowano o szerokościach od 1,5m do 2,0m.

Lokalizację poszczególnych elementów układu komunikacyjnego pokazano na planie sytuacyjno – wysokościowym.

2. Niweleta

Niweletę na drogach nawiązano do rzędnych wysokościowych terenu istniejącego, istniejącej rzędnej w miejscu podłączenia do istniejącego układu komunikacyjnego  oraz rzędnej zera posadzki w przebudowywanym budynku.

Na drogach spadki podłużne wahają się od 0,56% do 3,1%.

Spadki poprzeczne na drogach przyjęto jednostronne wynoszące od 0,9 do 3%.

Na parkingach przyjęto spadki poprzeczne o wartości 1%.

Spadki podłużne chodników nie przekraczają 5,9%, a spadki poprzeczne przyjęto 2%.

Poszczególne spadki projektowanych elementów układu komunikacyjnego pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym.

3. Konstrukcja nawierzchni

Z dokumentacji geologicznej wynika, że wierzchnią warstwę gruntu stanowi warstwa humusu o miąższości 0,6m,  pod którą zalega piasek pylasty o miąższości około 0,4m i stopniu plastyczności IL=0,1. Poniżej tych warstw zalega glina pylasta o miąższości około 0,4m i stopniu plastyczności IL=0,3.

W wykonanej dokumentacji do 4,0m nie stwierdzono wody.

Na tej podstawie istniejące podłoże przyjęto do grupy nośności G3/G4.

Poszczególne typy nawierzchni zaprojektowano o następujących układach warstw:

- Drogi i miejsca parkingowe:

  - Kostka betonowa koloru szarego o wys. 8cm

  - Podsypka z kruszywa łamanego 0/8mm o gr.4cm

  - Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63mm o gr.15cm

  - Wzmocnienie podłoża - warstwa gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego o gr.60cm i  E2>=100MPa

  - Geotekstylia Fibertex F-330 lub materiał równoważny

- Chodniki:

  - Kostka betonowa koloru szarego o wys. 8cm

  - Podsypka z kruszywa łamanego 0/8mm o gr.4cm

  - Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5mm o gr.10cm

  - Warstwa mrozoochronna z pospółki o gr. 15cm

Obramowanie nawierzchni drogowej należy wykonać z krawężnika betonowego typu ulicznego 30x15cm ułożonego na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x15cm.

Wydzielenie miejsc parkingowych należy wykonać pasmem kostki koloru czerwonego o szerokości 20cm.

Obramowanie chodników należy wykonać obrzeżem chodnikowym betonowym o wym. 8x30cm na ławie z betonu C12/15 o gr.5cm.

Poszczególne typy nawierzchni oraz szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych pokazano na rysunku plan rozgraniczenia nawierzchni oraz przekroje konstrukcyjne.

4. Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni dróg, parkingów, chodników odprowadza się do projektowanych kratek ściekowych.

W projekcie ujęto lokalizację tych elementów, bez elementów konstrukcyjnych i sposobów podłączenia do kanalizacji.

Pod konstrukcją dróg przewidziano drenaż francuski, który jest podłączony do kratek ściekowych.

Drenaż składa się z kruszywa 31,5/63mm owiniętego geotekstylią "Fibertex F-400" lub materiałem równoważnym.

Lokalizację oraz konstrukcję elementów odwodnienia pokazano na rysunku plan sytuacyjno – wysokościowym oraz przekroje konstrukcyjne.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne obliczane są za pomocą przekroi poprzecznych wykonanych w miejscach charakterystycznych terenu.

Bilans mas ziemnych przedstawiono w formie tabelarycznej i jest on następujący:

- Humus – 795m3

- Wykopy - 280m3

- Nasypy- 280m3

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót ziemnych należy dokonać zdjęcia warstwy humusu.

Po wykonaniu powyższych robót można przystąpić do zasadniczych robót ziemnych pod projektowane obiekty.

Grunt z wykopów jako nie przydatny do formowania nasypów należy odwieźć na odkład.

Do nasypów należy dowieźć grunt przepuszczalny, niewysadzinowy /piaski, żwiry, żużle/.

W miejscu nasypowym wbudowanie gruntów należy wykonywać warstwami o grubości nie większej od 20cm.

Roboty ziemne przewidziano do wykonania mechanicznie 80 %

oraz ręcznie 20 %.

Zagęszczenie nasypów nowoprojektowanych, zasypkę drenażu, należy wykonać do stopnia zagęszczenia Is=1,00.

Na terenach zielonych i skarpach należy ułożyć warstwę humusu o gr.10cm i obsiać ziarnami traw.

UWAGA

W trakcie wykonywania robót ziemnych należy przewidzieć odwodnienie wykopów w celu zabezpieczenia gruntu rodzimego przed uplastycznieniem w trakcie opadu deszczu.

6. Zestawienie powierzchni

- Nawierzchnia z koski betonowej koloru szarego i wys.8cm  – 970m2 (w tym kostka czerwona na wydzielenie miejsc parkingowych – 25m2 )

- Krawężnik uliczny – 270mb.

- Chodnik z koski betonowej koloru szarego i wys.8cm  – 170m2

- Obrzeże chodnikowe  – 82mb.

- Dren francuski – 98mb.

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

- OBJĘTOŚĆ HUMUSU:

|  |  |  | Powie | rzchnie | Powie | rzchnie | Odległości | Objęt | ości | Roboty | Nad | miar | Sumy | algebr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Km | m. | 2 | m. | 2 | mb | m. | 3 | w miejscu | m. | 3 | m. | 3 |
|  |  |  | W | N | W śr. | N śr. |  | W | N | m. | W | N | W | N |
| 1 | 0+ | 0,00 | 7,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6,85 |  | 18,44 | 126 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0+ | 18,44 | 6,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,00 |  | 13,76 | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0+ | 32,20 | 7,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0+ | 0,00 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,65 |  | 20,00 | 93 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0+ | 20,00 | 4,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9,30 |  | 20,00 | 186 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0+ | 40,00 | 14,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0+ | 0,00 | 15,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16,00 |  | 15,50 | 248 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0+ | 15,50 | 16,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | S |  | 750 |  |  |  |  |  |  |

HUMUS = 750 + 45 = 795m3

- OBJĘTOŚĆ NASYPÓW I WYKOPÓW:

|  |  |  | Powie | rzchnie | Powie | rzchnie | Odległości | Objęt | ości | Roboty | Nad | miar | Sumy | algebr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Km | m. | 2 | m. | 2 | mb | m. | 3 | w miejscu | m. | 3 | m. | 3 |
|  |  |  | W | N | W śr. | N śr. |  | W | N | m. | W | N | W | N |
| 1 | 0+ | 0,00 | 2,70 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,75 | 0,50 | 18,44 | 32 | 9 |  |  |  |  |  |
| 2 | 0+ | 18,44 | 0,80 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,85 | 1,25 | 13,76 | 12 | 17 |  |  |  |  |  |
| 3 | 0+ | 32,20 | 0,90 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0+ | 0,00 | 1,40 | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,20 | 1,50 | 20,00 | 24 | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | 0+ | 20,00 | 1,00 | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,60 | 6,55 | 20,00 | 32 | 131 |  |  |  |  |  |
| 6 | 0+ | 40,00 | 2,20 | 10,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0+ | 0,00 | 9,10 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8,65 | 0,70 | 15,50 | 134 | 11 |  |  |  |  |  |
| 8 | 0+ | 15,50 | 8,20 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | S |  | 234 | 198 |  |  |  |  |  |

NASYPY = 198 + 82 = 280m3

WYKOPY = 234 + 46 = 280m3