## STB.12. OKŁADZINY NA ŚCIANACH

# CPV             45262300-4  , 45432100-5

B.12.00.00

l.  Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie posadzek.

B.12.01.00 Warstwy wyrównawcze na ścianach

### B.12.02.00 Posadzka z wykładzin rulonowych ( cokoliki na ścianach)

B.12.03.00 Okładziny z płytek na ściany granitowych oraz granitogresowych z cokolikami ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 Mpa z oczyszczeniem i zagruntowaniem preparatem, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem , dopasowaniem i ułożeniem na kleju oraz wypełnieniem spoin fugą , oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B. 12.04.00 Okładziny na ścianach (ladach) z naturalnego buku z przycięciem , dopasowaniem i ułożeniem na kleju oraz wypełnieniem spoin fugą , oczyszczeniem i umyciem powierzchni, malowany farbą transparentną w części przed malowaniem pokryty bejcą w kolorze grafitowym.

Deski podłogowe na scenie bejcowane w kolorze grafitowym, impregnowane.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (pn-en m39;2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,
a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek średnioziarmisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN_BN 191-1:2002(patrz STB B.04.02.00)

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej.

#### W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki.W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10mm , 3,5 cm – 16 mm.

2.5. Masa uszczelniająca wg PN-74/B-30175

##### Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji min.30 w temp.25 C, włoknistych wypełniaczy mineralnych ,plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki , żywice, tłuszcze).

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:

- penetracja w temp. 25 C , stopni penetracji –50-75

- temperatura mięknięcia-  nie normalizuje się

- przyczepność do betonu badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm ,połączonych spoiną kitu o gr.20mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywac się w masie

- wydłużenie względne przy zerwaniu , nie mniej niż 20mm

- spływność z betonu w położeniu pionowym w temp. 20 2C -  nie normalizuje się

- odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50g w temp. 20 2C zrzuconej z wysokości 2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków

- gęstość pozorna nie mniej niż 1,5 mm

2.6. Wykładzina podłogowa PCW(cokoliki naścianach)

###### Wykładzina podłogowa z PCW Tarkett Optima

- szerokość	1300mm

- długość	10000mm

- grubość	1,9mm

- masa 1m2 wykładziny 3,5kg

Optima jest homogeniczną wykładziną przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej. Wachlarz barw 30 kolorów. Przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Jej powierzchnia wzmocniona warstwą poliuretanu co oznacz że nie wymaga woskowania ani pokrywania jej substancjami ochronnymi. Dzięki zastosowaniu poliuretanu produkt jest niezwykle trwały, a jego czyszczenie jest łatwiejsze. Poliuretan zapobiega penetracji

brudu i ułatwia ścieranie śladów powstałych po butach. Optima produkowana jest w arkuszach i płytach. Można zastosować inną wykładzinę o takich samych parametrach.

2.7.Wyroby granitowe i granitogresowe

Wg dokumentacji projektowej, wymiar 30x60, grubość granitu 3cm

2.7.1.Właściwości płytek podłogowych

- barwa : wg wzorca producenta

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż2,5%

- Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 Mpa

- Ścieralność V klasa  ścieralności

- Kwasoodporność nie mniej niż 98%

- Ługoodporność nie mniej niż 90%

- Twardość wg skali Mahsa  8

- Na schodach i przy wejściach antypoślizgowe

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

- Długość i szerokość  0,5 mm

- Grubość    0,5 mm

- Krzywizna    1,0mm

- Sprzęt.    
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

- Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

Transport płytek:

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m.

Wykonanie robót

5.1.Warstwy  wyrównawcze

Jako warstwę  wyrównawczą zastosować wylewkę samopoziomującą cementową

Optiroc 331 lub inną o takich samych parametrach . z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża gruntem, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem szczelin dylatacyjnych.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche, zwarte, wolne od zanieczyszczeń i warstw słabo związanych z podłożem lub osłabiających wiązania (np. tłuszcze, bitumy, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Otwory w stropie uszczelnić, aby nie dopuścić do wyciekania zaprawy. Większe ubytki w podłożu naprawić np. zaprawą Optiroc S40. Wyznaczyć docelowy poziom podkładu (np. co ok. 1-1,5 m wkręcić w podłoże wkręty z kołkami rozporowymi tak, aby ich łebki wyznaczały ten poziom; po wylaniu podkładu wkręty zagiąć). Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatację obwodową stosując np. Taśmę Dylatacyjną Optiroc. Oczyszczone, suche i naprawione podłoże należy odkurzyć i zagruntować preparatem Optiroc ABS MD 16 Grunt lub Optiroc Grunt Uniwersalny i pozostawić do wyschnięcia (3-5 godzin). Grunt zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża, ułatwia jej poziomowanie, zapobiega powstaniu pęcherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed związaniem. Gruntowanie powtórzyć, jeśli zaprawa Optiroc 331 będzie układana później niż 24 godziny od ostatniego gruntowania.

##### Przygotowanie zaprawy

Zaprawę przygotowac zgodnie z instrukcja producenta

##### Wykonanie

Zaprawę Optiroc 331 należy wylewać na podłoże bezpośrednio po przygotowaniu, pasmami o szerokości 30 – 40 cm. Kolejne porcje zaprawy należy dostarczać i wylewać tak szybko, aby mogły połączyć się, gdy są jeszcze w stanie płynnym. Po wylaniu masę rozprowadzić na żądaną grubość, zawibrować powierzchniowo łatą-ramką i ewentualnie wygładzić stalową pacą zębatą. Szerokość układanego pola nie powinna przekraczać 6-8 m. Duże powierzchnie można podzielić na działki robocze za pomocą samoprzylepnej taśmy z gąbki Optiroc Stoper. Zaprawę wylewać bez przerw, aż do wykonania podkładu na całej powierzchni działki. Po wstępnym związaniu podkładu, taśmy z gąbki usunąć i przystąpić do wylewania zaprawy na kolejnej działce roboczej. Niewielkie powierzchnie można układać ręcznie. Unikać intensywnego nasłonecznienia. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna być wyższa niż +10°C. Nie jest wymagane stosowanie membran pielęgnacyjnych.

Dane techniczne

Wytrzymałość na ściskanie	Wytrzymałość na zginanie	Grubość warstwy
powyżej 20 MPa (C20) 	powyżej 4MPa (F4)	10-50 mm

Czas utwardzania	Układanie posadzek
warstwa 10 mm dla ruchu pieszego: 6-8 godz. 	min. 7-8 dni

Przyczepność do betonu	Swobodny skurcz	Temperatura stosowania
powyżej 0,5 MPa 	max. 0,25 mm/m	od +10°C do +30°C

5.2. Wykonywanie wykładzin PCW i dywanowych

Do wykonywania posadzek z wykładzin można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych i pomiarem wilgotności..
Przygotowanie podłoży

* Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez  wypełnienie ubytków zaprawą cementową.

* Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
* Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C
i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

* Wykładziny i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane
co najmniej na 24 godziny przed układaniem.

* Wykładzina PCW arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przed położeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm.

* Wykładziny PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.

*Wykładziny należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.

* Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów

*Wykładziny należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie być większa niż 0,5 mm między arkuszami,

*Spoiny między arkuszami powinny tworzyć linię prostą,

*Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż l mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu.

* Posadzki z wykładzin należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW, Listwy powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych.

5.3. Posadzki z płytek granitowych i granitogresowych

5.3.1 Przygotowanie podłoża

Zaprawa CM 11 może być stosowana na równe, nośne, zwarte i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża:

wewnątrz i na zewnątrz budynków:

• beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność <, 4%),

• jastrychy i tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne
(wiek powyżej 28 dni, wilgotność < 4%);

wewnątrz budynków:

• płyty wiórowe (gr >22 mm) i gipsowo-kartonowe zagruntowane preparatem Ceresit CT 17,

• mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie, przeszlifowane papierem ściernym, odkurzone oraz zagruntowane ,

• podłoża anhydrytowe (wilgotność poniżej 0,5%) i gipsowe (wilgotność poniżej 1%) - przeszlifowane mechanicznie, odkurzone i zagruntowane,

• beton komórkowy, odpylony, zagruntowany CT 17.

Podłoża nie mogą być mokre. Istniejące zabrudzenia, warstwy zwietrzałe i powłoki malarskie o niskiej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie. Podłoża nasiąkliwe zagruntować preparatem i odczekać do wyschnięcia co najmniej 4 godziny. Nierówności podłoża do 5 mm mogą być dzień wcześniej wypełnione tą samą zaprawą. W przypadku większych nierówności

5.3.2. Warunki wykonania.

Zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody lub wodnego i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać 5 minut i ponownie wymieszać. Jeśli potrzeba - dodać niewielką ilość wody i ponownie zamieszać.

Zaprawę rozprowadzać po podłożu pacą zębatą. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane: konsystencja i wielkość zębów pacy sprawiają, że dociśnięta, typowa płytka ceramiczna nie spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni spodu płytki. Tam gdzie płytki narażone będą na trwałe zawilgocenie i na mróz, należy stosować metodę kombinowaną tzn. dodatkowo nałożyć cienką warstwę zaprawy na
powierzchnie montażowe płytek.

Płytek nie moczyć w wodzie! Układać je na zaprawie i dociskać, póki jeszcze zaprawa lepi się do rąk (przed upływem czasu naskórkowania). Nie układać płytek na styk! Zachować szerokość spoin w zależności od wielkości płytek i warunków eksploatacji. Spoinować nie wcześniej niż po 48 godzinach używając materiałów z grupy CE. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe usuwać mechanicznie.

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału. W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

6. Kontrola jakości.

- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nic należy stosować również materiałów przeterminowanych
po okresie gwarancyjnym).

- Należy  przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i wilgotnościowych).

- Sprawdzić  prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

-Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości przedstawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.

-Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.

-Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

-Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiór powinien obejmować:

-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

-sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością do l mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
-sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

9. Podstawa płatności.

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w części ogólnej ST pkt.9

Płaci się  za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane.
PN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-87/B-01100     Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne, Podział, nazwy i określenia

PN-74/B-30175     Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-EN 649:2002    Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu.