Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Inwestor           :  Gmina Strzelin

Lokalizacja      :  Strzelin –Rynek działka nr 25 AM16  obręb Strzelin

Nazwa zadania : Odbudowa obiektu Ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie Etap I

- Zmiana posadowienia fundamentów , konstrukcji wieży oraz odtworzenie

sklepień piwnicznych obiektu Ratusza

Prace budowlane należy wykonać w oparciu o projekty wykonawcze:

1 . Projekt odbudowy ratusza autorstwa inż. Henryka Bereżeckiego B.R..H. Zakład

Budownictwa ul. Tapicerska 26 , 53-205 Wrocław   w zakresie wykonania hełmu wieży

oraz balustrady kamiennej na zwieńczeniu wieży ratuszowej,

2   Projektu zamiennego autorstwa inż. Aleksandra Łuszackiego w zakresie zabezpieczenia

istniejących fundamentów obiektu Ratusza , odtworzenia sklepień piwnicznych skrzydła wschodniego oraz konstrukcji wieży od poziomu + 20,13 do poz  +37,15,

3   Decyzji pozwolenia na budowę nr  385/05 z dnia 21.11.2005r  oraz Decyzji pozwolenia

na budowę nr  52/08 z dnia 18.02.2008r

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Stan istniejący

Wieża ratuszowa odbudowana do poziomu + 20,13 na podstawie projektu dr inż.  arch. Macieja Małachowicza w roku 2005 r spełnia role wieży widokowej oraz jest miejscem ekspozycji z dziejów ratusza. Wieża wyposażona jest w instalację elektryczną służącą do oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego wieży. Piwnice wschodnie zostały odgruzowane . Plac budowy ogrodzony po obrysie krawężnika okalającego placyk na którym zlokalizowany jest obiekt Ratusza ,przyłącze wody na terenie placu budowy.

Opis robót budowlanych

I zabezpieczenie istniejących fundamentów i wykonanie sklepienia

1   zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej                                                                   m2  302,5

2   odkrywki istniejących fundamentów do głębokości max 4.0 m                                  m3 590,7

3   oczyszczenie ścian kamiennych z pozostałości gruntu                                                m2 394,7

4   spoinowanie ścian z kamienia łamanego                                                                      m2 394,7

5   wypełnienie rys i pęknięć ścian metodą iniekcji na gł. do 70 cm                                 mb  15.0

6   wykonanie izolacji p.wilgociowej z preparatu AGUAFIN 2K 3 warstwy                   m2 394,7

7   zasypanie wykopów z ubiciem warstwami co 15 cm                                                  m3 590,7

8   wykonanie łęków z kamienia twardego na uprzednio wykonanych deskowaniach

na zaprawie cementowej                                                                                              m3 7,437

9  wykonanie sklepień krzyżowych z kamienia twardego o grub 25 cm na uprzednio

wykonanych deskowaniach  na zaprawie cementowej                                           m2 107,8

10 wykonanie łęków z kamienia przycinanego – przesklepienia otworów                      m3 3,463

11 spoinowanie murów z kamienia spoina do 0,01 z wykuciem spoin                            m2 218,1

12 rozebranie fragmentów murów kamienia na zapr. cem.                                              m3     2,8

13 rozebranie ścian filarów z cegły na zapr. cem                                                             m3 2,744

14 wykonanie murów z kamienia łamanego na zapr. cem –wap                                      m3   55,1

15 wykonanie   wieńca żelbet                                                                                            m3  16,2

16 przygotowanie i montaż zbrojenia – strzemiona stal gładka fi 8 mm                           t    0,266

17                  j.w                                             stal żebrowana fi 16 mm                            t    0,532

18 wykonanie ścian  z cegły pełnej   na zapr cem-wap  gr 1 ½ cegły                                m2 15,8

19                  jw. lecz gr 1 cegły                                                                                         m2 10,2

20 wykucie z muru stopni schodowych z kamienia                                                            szt   15

21 montaż stopni schodowych prostokątnych z kamienia                                                  mb   27

22 wykonanie płyt stropowych żelbetowych płaskich o gr płyty 10 cm                            m2 3 ,91

23 wykonanie płaszcza żelbetowego na sklepieniach i łękach gr 5-8 cm                          m3 8,622

24 przygotowanie i montaż zbrojenia  płaszcza  z siatki fi 3mm o oczkach 5 x 5 cm       t    0,296

25 wykonanie podkładu z ubitych mat sypkich na stropie – keramzyt                               m3 50,3

26 wykonanie izolacji poziomej z foli polietylenowej                                                       m2 216,8

27 wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej pod posadzki zatartej na

ostro o gr 10 cm                                                                                                             m2 216,8

28 przygotowanie i montaż zbrojenia warstwy wyrównawczej siatką ze stali gładkiej

fi 10 mm   o oczku 10x 10 cm                                                                                t      1,463

29 wykonanie izolacji p.wilgociowej z zaprawy AGUAFIN -2K  gr 2 mm

na pow.  poziomych                                                                                                   m2 156,4

II  Zmiana konstrukcji wieży

1    rozbiórka istniejącego pokrycia papy 3x  na podłożu drewnianym wraz rozbiórką

deskowania oraz  więźby dachowej prostej                                                                m2  97,35

2    wklejenie kotew stalowych fi 28 mm na klej Hilti-Hit HY 50 z wykonaniem otworów

w istniejącym wieńcu żelbetowym                                                                             szt  32

3                             j.w  lecz kotew słupów                                                                        szt 125

4  wykonanie konstrukcji ryglowej  lecz wieniec   stosunek obw do przek   1:6              m3  3,9

5 wykonanie konstrukcji ryglowej- słupy   stosunek obw do przek   1:12                         m3 16,7

6                                                       j.w lecz  1:10                                                              m3 32,8

7 wykonanie belek i podciągów żelbet. o stosunku  przekr do obw  1;8                            m3 19,3

8 wykonanie płyt stropowych żelbet  o gr płyty 15 cm                                                      m2 277,5

9                                  j.w lecz gr 20 cm                                                                             m2 36,0

10 przygotowanie i montaż zbrojenie pręt gładki                                                                t  1,63

11                  j,w lecz żebrowane                                                                                          t  7,14

12                  j.w pręty żebrowane siatki                                                                               t  6,19

13 wykonanie ścian z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W gr 30 cm               m2  372,4

14                  j.w  lecz gr 18,8 cm                                                                                      m2  84,0

III Wykonanie i montaż kopuły wieży

1 Wykonanie warsztatowe konstrukcji stalowej hełmu wieży wraz z elementami

drewnianymi   i pokryciem blachą miedzianą gr 0,65 mm                                             kpl 1

2 Montaż konstrukcji hełmu na poziomie + 37,15                                                             kpl 1

3 Wykonanie stopu drewnianego wraz z ociepleniem na poz + 41,24                             m2  30,16

IVRoboty wykończeniowe wewnątrz wieży

1 wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkoi z zaprawy cem  gr 5 cm              m2 27,8

2 przygotowanie wykonanie zbrojenia ze stali żebrowanej fi 10 mm                              t 0,06

3  wykonanie izolacji p.wilgociowej z zaprawy AGUAFIN -2K  gr 2 mm                     m2 27,8

4  posadzka z płytek o wym 20x 20 cm wraz z cokolikiem                                              m2 27,8

5  wykonanie schodów stalowych ze stopniami z kraty Vema  wraz z balustradą

montażem i pomalowaniem farba podkładową i nawierzchniowa                                 t  1,861

6 wykonanie odwodnienia liniowego tarasu z elementów systemowych                            mb 32

7 wykonanie i osadzenie drzwi stalowych o wym 90x 200cm   pomalowaniem farbą

podkładową i nawierzchniową                                                                                       m2 1,8

8 tynki wewnętrzne na stropach cem –wap z pomalowaniem 2 x farba emulsyjną           m2 497

9                j.w lecz na ścianach                                                                                           m2 600

10  warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki gr 5 cm                        m2 474,5

11  posadzki z płytek gresowych  lub klinkierowych 5 st ścieralności                               m2 474,5

12  cokoliki  o wys 10 cm  z kształtek j,w                                                                           mb 157

VRoboty elektryczne

1 instalacja 1 fazowa oświetlenia wieży p.t z przewodu 3x 1,5 YDY                                mb 105

2 montaż opraw świetlówkowych naściennych z modułem awaryjnym                             kpl 12

3 montaż wyłączników 1 biegunowych  p.t                                                                         szt 12

4 montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej  z pręta  fi10 mm Fe+ Zn              mb 50

VI Elewacja

1 tynk zewnętrzny cem- wap na ścianach wieży od poz + 18,20 do poz + 41,24              m2 726

2 profile ciągnione o szer do 35 cm                                                                                    mb 66

3                           j.w lecz do 40 cm                                                                                   mb 33

4 bonie prostokątne w tynku zewnętrznym                                                                        mb 860,0

5 malowanie 2 krotne tynków zewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi

wraz 2 krotnym gruntowaniem podłoża                                                                       m2 726

6 Rusztowanie ramowe o wys do 40 m                                                                             m2 1480

VII  Wykonanie i montaż balustrady kamiennej na zwieńczeniu wieży w poz.+37,15

1 Wykonanie i montaż balustrady z piaskowca                                                                 mb 33

2 Obróbka gzymsu wieńczącego blacha miedzianą o gr 0,65 mm                                    m2  13,2

Wymagania Zamawiającego

1 Przed wykonywaniem wyceny należy zapoznać się z :

--szczegółowymi rysunkami warsztatowymi dotyczącymi  wykonania hełmu wieży oraz

balustrady kamiennej

-- projektem budowlanym wykonawczym dotyczącym konstrukcji wieży oraz sklepień

piwnicznych

2 Projekt budowlany wraz z rysunkami szczegółowymi jest do wglądu w siedzibie

Zamawiającego  pok. nr 40 od poniedziałku do piątku  w godz. 9- 15

3 Wyliczona cena oferty ma charakter ryczałtowy ,w związku a tym winna zawierać wszystkie

koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

4 Oferent składając ofertę zobowiązany jest dołączyć kosztorys ofertowy.

5 Oferent zobowiązany jest do określenia niezbędnej powierzchni placu budowy i oznaczyć go na

załączonym planie

6 Termin realizacji 30 wrzesień 2010 r

Opracował Anatol Prytuła