SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STB 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV             45110000-1    , 45111200-0

B.01.00.00

l.  Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych polegających na miejscowych wyburzeniach ścian i stropów oraz elementów instalacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające rozpoczęcie robót remontowych (adaptacyjnych) w obiektach.

W zakres tych robót wchodzą:

B.01.01.00-Rozbiórki

B.01.02.00-Demontaż elementów wykończenia

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z SST i poleceniami Inspektor nadzoru

2.   Materiały

Dla powyższych robót materiały nie występują

3.  Sprzęt

Roboty rozbiórkowe mogą być wykonane przy pomocy dowolnego sprzętu.

Transport poziomy w budynku ręczny. Dopuszcza się użycie wózków ręcznych. Transport pionowy przy użyciu urządzeń dźwigowych najlepiej z możliwością składania ramienia.

4. Transport

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Gruz przewozić samochodami samowyładowczymi, załadunek ręczny. Materiały zabezpieczyć siatkami przed wypadaniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren budowy oznakować i ogrodzić zgodnie z wymogami BHP,

- upewnić się czy w miejscu wyburzeń nie przebiegają czynne instalacje

5.2. Roboty rozbiórkowe.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (dz.u. Nr 47 póz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.2.1 Roboty rozbiórkowe w obiektach kubaturowych.

- Fragmenty ścian rozbierać ręcznie lub mechanicznie. Mury rozbierać fragmentami, nie dopuszczać do upadania dużych kawałów murów na stropy. Materiał z rozbiórki wynosić ręcznie i posegregować. Ściany budynku biblioteki rozbierać w sposób umożliwiający odzyskanie części cegieł do wykonania muru nadbudowanego w sali widowiskowej.

- Fragmenty stropów rozbierać ręcznie lub mechanicznie. Zaleca się aby rozbiórkę budynku biblioteki wykonywać fragmentami począwszy od zdjęcia dachu, murów ostatniej kondygnacji, stropów drewnianych aż do piwnic. Dach nad kinem wyburzać fragmentami. Sposób wyburzenia określić z inspektorem nadzoru po dokonaniu odkrywek.

UWAGA: przed usunięciem stropu sprawdzić kierunek oparcia stropu istniejącego.

- Elementy stolarki i ślusarki o ile nie zostaną zakwalifikowane przez inwestora jako materiał do odzysku lub sprzedaży wykuć z otworów, oczyścić i posegregować.

- Dopuszcza się zasypanie starych niepotrzebnych kanałów gruzem z rozbiórki. Gruz musi być rozkruszony i zagęszczony.

6. Kontrola jakości robót.

Wymagania podano w punktach 5.1-5.3

7. Obmiar robót.

Jednostkami obmiaru są :

- Rozbiórki elementów budynku obiektach kubaturowych [m3] lub [szt].

- Demontaż elem.stalowych różnych [szt] lub [T]

8. Odbiór robót.

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności.

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w części ogólnej ST pkt.9

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe.

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor nadzorua.