| Zamawiający: Gmina Strzelin |
| --- |
| Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11 57-100 Strzelin Polska | Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11 57-100 Strzelin Polska |
| Znak postępowania: ZP.13.2010 Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka kultury wraz z parkingiem” CZĘŚĆ 3 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) |

CZEŚĆ 3 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Strzelin

reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy

ul. Ząbkowicka 11

57-100 Strzelin

Polska

# Nazwa zadania:

„Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka kultury wraz z parkingiem.”

# Zakres przedmiotu zamówienia:

Prace wyburzeniowe

Budynek kina

Piwnica – schody jednobiegowe żelbetowe, fragment stropu

pod nowe zejście do piwnicy, ścianki działowe, komin, posadzka z warstwami,

demontaż pieca c.o, demontaż urządzeń wentylacyjnych

Parter – schody żelbetowe na balkon, schody do projektorni, strop nad parterem wraz z balkonem, nowe otwory i przebicia w ścianie zewnętrznej oraz konstrukcyjnej, ściany działowe, komin, strop oraz ścianki drewniane sceny, posadzki

Piętro- ściany działowe i konstrukcyjne, otwory i przebicia w

ścianie zewnętrznej, komin, demontaż urządzeń projekcyjnych

Dach- z uwagi na ugięcie do likwidacji w całości

Instalacje wewnętrzne – do likwidacji w całości

Budynek biblioteki

Fundamenty, mury, stropy, schody, dach do wyburzenia w

całości

Instalacje wewnętrzne do likwidacji w całości

Budynki magazynowe oraz elementy terenu

Budynki magazynowe parterowe znajdujące się w północno- wschodnim narożniku działki do likwidacji w całości

Ogrodzenie betonowe do likwidacji

Ogrodzenie z cegły od strony drogi wewnętrznej do likwidacji

Ogrodzenie z cegły od ulicy Mickiewicza do likwidacji ( przebudowy)

Elementy małej architektury w tym piaskownica z murkiem betonowym do likwidacji

Droga wewnętrzna z kostki granitowej do likwidacji

ROZBUDOWA ZAPLECZA STRZELIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY- ETAP I

Fundamenty: ławy żelbetowe, wysokości 40 cm, zbrojenie podłużne 6#12 (lub 4#12 dla ław szer.30 i 40 cm) stal A-III i strzemiona fi. 6, beton B20. Izolacje pionowe 2x lepik na zimno, izolacje poziome 2x papa na lepiku lub folia izolacyjna do fundamentów.

Przy istniejącym budynku należy zachować szczególną ostrożność podczas

prowadzenia robót fundamentowych. W pasie szerokości <2,0 m od budynku wykopy

poniżej poziomu posadowienia istniejących ław fundamentowych należy wykonywać

ręcznie w ograniczonym zakresie. Należy najpierw wykonać ławę w osi 3', następnie

należy wykonać ręcznie co drugi wykop pod płyty fundamentowe przylegające do

budynku istniejącego. Po zazbrojeniu i zabetonowaniu płyt wykonać wykopy dla

pozostałych płyt fundamentowych. Roboty w pasie pomiędzy osiami 3'-3 należy

prowadzić w okresie bez opadów atmosferycznych. Po wykonaniu wykopów należy

niezwłocznie wykonać zbrojenie i betonowanie płyt fundamentowych.

W przypadku wystąpienia niezgodności co do poziomów posadowienia ław istniejących w stosunku do założeń projektowych należy powiadomić biuro projektowe celem ustalenia dalszego sposobu realizacji robót. Ściany fundamentowe warstwowe ocieplone styropianem z bloczków betonowych gr. 30 i 12cm.

Ściany zewnętrzne powyżej terenu z pustaków Porotherm gr. 30cm ocieplone wełną

mineralną gr. 10cm . Warstwa zewnętrzną muru wykonana z cegły klinkierowej lub

powyżej 3m z płyt granitowych lub pustaków pokrytych tynkiem sylikonowym. W

ścianach podczas murowania w oznaczonych w projekcie miejscach należy wykonać

rdzenie żelbetowe.

Schody płytowe, żelbetowe monolityczne, stal A-II, beton B20.

Stropy typu Porotherm grubości 27 cm lub zamiennie Teriva o odpowiedniej nośności.

Stropy zakończone wieńcami. Zbrojenie podłużne wieńców 4#12 A-III i strzemiona fi.6

co 40 cm A-0, beton B20.

Dach projektowany pulpitowy o niewielkim nachyleniu 3% w konstrukcji z drewna

klejonego. Belki o rozpiętości ok. 14m ustawione na wieńcu żelbetowym w rozstawie

ok. 4-6,75 m. Belki drewniane kotwić markami kleszczowymi do wieńca kotwami

wklejanymi. Na belkach płatwie stalowe z dwuteowników IPE200 (zabezpieczenie

antykorozyjne j/w) pokryte blachą trapezową TR55-235 gr. 0,75 mm z wełną mineralną

twardą gr. 10cm oraz papą zgrzewalną.

Płatwie stalowe mocować do belek drewnianych wkrętami fi.12x60 ocynk.

Beton B20, stal zbrojeniowa klasy A-III 34GS.

Dach stężyć pod płatwiami stężeniami połaciowymi.

Przed wejściem do budynku zamontować lekką konstrukcję stalową daszku. Daszek

oparty jest na belce podłużnej [160 oraz zamocowany cięgnami do rdzeni żelbetowych w murach zewnętrznych. Pokrycie daszku szkłem bezpiecznym. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej daszku wykonać zestawem farb antykorozyjnych epoksydowych o grubości powłoki >=160 mm.

Szczegółowy zakres przedstawiono w pkt. 5.

# Nazwy kodów CPV Robót występujących przy realizacji zadania:

| Słownik główny CPV Główny przedmiot : 45000000–7 - Roboty budowlane |
| --- |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |
| 45231400-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych |

UWAGA :

Użyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w DP i ST.