## STB.21. DŹWIG  OSOBOWY

# CPV             45313100-5

B.21.00.00

l.    Wstęp.

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu dźwigu osobowego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj; wszystkie czynności  mające na celu montaż nowego dźwigu.

B. 22.00.00 Montaż nowego dźwigu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed wykonaniem szybu windy oraz w kluczowych etapach realizacji elementów konstrukcyjnych związanych z  windą, wykonawca musi porozumieć się z producentem oraz dostawcą windy w celu omówienia szczegółów związanych z jej montażem.                              |

- Materiały.

Należy zamontować dźwig osobowy wskazany w dokumentacji projektowej. Wybrano typowy dźwig elektryczny o parametrach podanych w projekcie. Wszystkie elementy wykończenia wewnętrzna ściany, sufit ze stali nierdzewnej. Podłoga granit strzeliński.

Dźwig ma spełniać wszystkie wymagania w zakresie p.poż oraz dostępności przez osoby niepełnosprawne.

3. Sprzęt.

Roboty mogą być wykonane przy użyciu specjalistycznego sprzętu, wskazanego przez producenta urządzenia.

4. Transport

Dostarczenie dźwigu na budowę powinno być zrealizowane przez producenta. Dźwig należy transportować w sposób uniemożliwiający zniszczenie elementów. Podział na elementy, sposób transportu, pakowanie zależy od wytycznych producenta.

5. Wykonanie robót

Roboty demontażowe wykonać zgodnie z zaleceniami przyjętymi w STB1.

Roboty związane z przygotowaniem szybu windowego należy wykonać wg STB3 i STB4.

Wykonanie robót związanych z montażem dźwigu powinny wykonywać specjalistyczne ekipy z listy poleconej przez producenta. Montaż musi się odbywać przy udziale producenta.

6.  Kontrola Jakości.

Oceny jakości robót dokona Inspektor nadzoru przy współudziale producenta.

7. Obmiar robót.

Dźwig należy skalkulować jako jedno urządzenie nie wyodrębniając materiałów i urzadzeń składowych.

8.  Odbiór robot.

Przy udziale producenta. Urządzenie podlega odbiorowi przez UDT.

9.Podstawa płatności.

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w części ogólnej ST pkt.9

Płaci się za zamontowane i sprawnie działające urządzenie nie zawierające wad i uszkodzeń. Płatność jest możliwa po zakończeniu odbiorów jak w p.8.

10. Przepisy związane.

THEOREMA katalog typowych dźwigów elektrycznych i hydraulicznych wydany przez Przedsiębiorstwo dźwigowe ,,Monitor Polska."