## STB.22.ZAGOSPODAROWANIE TERENU

CPV             45112700-2 , 45340000-2

B.22.00.00

l.  Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu, nawierzchnią  chodników .

1.2. Zakres  stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zagospodarowania terenu, nawierzchni i małej architektury

B.23.01.00 Parkingi, droga,chodnik

B.23.02.00 Montaż studzienek świetlikowych typu Mea, studzienek murowanych

B.23.03.00 Okładziny kamienne schodów zewnętrznych, ogrodzenia, mała architektura

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i opisami wymienionymi w STO.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1. Betony,cementy wg STB B.04.00.00

- B-15 dla fundamentów pod ścianki śmietnika, słupki ogrodzenia, ławki, murki itp.

- cement portlandzki „25" do zapraw

- Fuga z przeznaczeniem do klinkieru w kolorze szarym.

2.2. Podbudowa.

- Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów wg STB B.02.00.00

- Mieszanka drobna granulowana wg PN-B-11112/15/,

Wymiary i rodzaj wg projektu drogowego.

2.4. Kostka granitowa

Cechy fizyczne :

Kostki granitowe są całkowicie i mrozoodporne, o słabej nasiąkliwości i niskiej ścieralności. Wykonywane są w podstawowych rozmiarach zgodnych z normą PN-EN 1342:2003

Podstawowe wymiary to: kostka mozaikowa 4/6, kostka mała 8/10 oraz kostka brukowa 15/17. Kolor szary.(strzelin)

Ostateczny wymiar kostki ustalić z inwestorem.

2.5. Krawężniki i obrzeża.

Wg opisu w specyfikacji dróg

2.6. Odwodnienia

Wg opisu w specyfikacji dróg

2.7. Okładziny kamienne schodów

Wykonać z granitu strzelińskiego gr.4 cm szer. 40cm o fakturze groszkowanej.

3. Sprzęt.

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport.

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby
 uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót.

5.1.Roboty przygotowawcze.

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót budowlanych związanych z remontem budynków.

5.2. Chodniki.

Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni wykonać podbudowę z kruszywa łamanego o E2140 Mpa i gr. warstwy 10 cm oraz podsypkę z piasku gruboziarnistego z rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz wyrównaniem powierzchni do wymaganego profilu.

Przed wykonaniem podbudowy wzmocnić istniejące podłoże żywicami jonowymiennymi aż do osiągnięcia E2120 Mpa.
Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej w kolorze szarym oraz czerwonym dla oznaczenia podziałów.
Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie

5.4.1 Roboty murowe.

- wykonanie studzienek piwnicznych

- wykonanie okładzin kamiennych,

6. Kontrola Jakości.

6.1. Nawierzchnia z kostki betonowej.
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podłoża

- materiał użyty na podkład

- grubość i równomierność warstw podkładu

- sposób i jakość zagęszczenia

- jakość dostarczonych prefabrykatów

- prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem.

6.2. Roboty betonowe wg STB B.04.00.00.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

B.23.01.01 Chodniki i parkingi. m2 wykonanej nawierzchni 
8.  Odbiór robót
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.

9.  Podstawa płatności.

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania
terenu wymienione w punkcie 5.

10.Przepisy związane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-EN 196-3:1996 Cement Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości

objętości.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000     Cement portlandzki.
PN-88/B-32250     Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze

PN-86/B-02480     Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
BN-77/8931-12     Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-C-81608:1998   Emalie chlorokauczukowe.