Strzelin 2 lipca czerwca 2010

ZP-341/10/6/2010

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy gimnazjum nr 2 w Strzelinie”.

Odpowiedzi na zapytania:

Pytanie 1. Wymagane parametry trawy podane w specyfikacji technicznej mają tak znikomy związek z jakością trawy, że większość badań i producentów w ogóle ich nie uwzględnia (długość rozciągniętego włókna, szerokość rolki, ciężar osnowy czy typ zabezpieczenia). W związku z tym nie tylko jest zawężona do minimum liczba producentów trawy (co powoduje znikomą konkurencyjność),

ale także parametry te nie dają zamawiającemu żadnej gwarancji dobrego produktu.

W związku z tym składamy zapytanie, czy zamawiający mógłby podać wymagania dotyczące trawy w innej formie, np. zbliżonej do tej, która występuje w boiskach Orlik 2012: Rodzaj włókna, Ciężar włókna, Gęstość trawy, Gęstość kępek, Wymagane certyfikaty?

Ad.1 Nowe parametry trawy przedstawiono w projekcie zamiennym opis techniczny pkt 3.1.2.

Pytanie 2. Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej opisane w specyfikacji technicznej nie są spełnione przez systemy trzech wiodących na rynku polskim firm produkujących nawierzchnie (Interchemol, Stockmeier, Novol) co mocno ogranicza konkurencyjność. Parametry te są odpowiednie dla bieżni na obiektach klasy międzynarodowej, jednak w przypadku boiska do koszykówki oraz bieżni znajdujących się przy szkole jest to znaczne przeprojektowanie. Prosimy o ponowne sprawdzenie parametrów i ewentualne obniżenie ich.

Ad. 2.. Nowe parametry nawierzchni poliuretanowej  przedstawiono w projekcie zamiennym opis techniczny pkt 3.1.1

Pytanie 3. Czy zamawiający dopuści trawę o następujących parametrach:

- wysokość 60 mm

- grubość włókna 150 mikronów

- dtex 11000

- ilość włókien 109200 szt/m2

- liczba pęczków ok. 6825/m2

- szerokość rolki 4,0m

Ad. 3. Nie zamawiający nie dopuści takiej trawy ponieważ nie spełnia ona parametrów o których mowa w projekcie zamiennym opis techniczny pkt 3.1.2.

Pytanie 4. Zamawiający w dokumentacji projektowej podaje: trawa syntetyczna typu „sztuczna trawa” zasypana granulatem EPDM w kolorze zielonym, guma wulkanizacyjna. Czy Zamawiający dopuści wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport, wymaganego w założeniach Programu Moje Boisko Orlik 2012 ?

Ad. 4. Zamawiający wymaga wypełnieniem granulatem EPDM  dopuszcza zgodność z założeniami Programu Orliki 2012.

Pytanie 5.Czy zamawiający wymaga oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków jakościowych dotyczących nawierzchni poliuretanowej oraz nawierzchni z trawy syntetycznej, które należy dołączyć do oferty? Jeśli tak to jakich ?

Ad. 5. Zamawiający nie oczekuje na etapie składania ofert dokumentów potwierdzających spełnienie warunków jakościowych dotyczących nawierzchni poliuretanowej oraz nawierzchni z trawy syntetycznej . Niemniej jednak na etapie realizacji ( przed wbudowaniem materiałów ) będzie wymagał:

Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub

Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej

parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf ( dostępny na FIFA.com).

2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej

nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez

producenta na tą nawierzchnię.

B. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej

nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez

producenta na tą nawierzchnię.”

Pytanie 6.Czy Zamawiający przewiduje odwodnienie boisk?

Ad. 6. Zamawiający przewiduje odwodnienie całości boisk z wyłączeniem boisk sportowych piaskowych do siatkówki. Zamawiający wnosi aby zapoznać się z projektem zamiennym zamieszczonym na stronie internetowej w którym przedstawiono szczegóły w tym zakresie.

Pytanie 7. Czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty przetargowej dokumentów celem weryfikacji nawierzchni o których mowa w SIWZ? Jeśli tak to jakie mają to być dokumenty ?

Ad. 7. Odpowiedź jak w pytaniu 5.

Pytanie 8. Proszę o konkretną odpowiedź jaka ma być wysokość włókna. Zamawiający zapisał w dokumentacji: długość włókna nie powinna przekraczać 150 mm. Proszę o jednoznaczny zapis np. wysokość włókna 55-60 mm.

Ad. 8. Nowe parametry trawy przedstawiono w projekcie zamiennym opis techniczny pkt 3.1.2.Wysokość nawierzchni z trawy syntetycznej min.50 mm.

Dodatkowe wyjaśnienia zamawiającego:

1. Obok boiska do piłki nożnej projektuję się trzy boiska do siatkówki plażowej z możliwością połączenia i rozgrywania meczów w piłkę nożną plażową. Boiska do siatkówki będą w standardowym wymiarze 8x16 z wybiegami bocznymi 4m. Jako nawierzchnię przewiduje się wykonanie piaskownicy o głębokości 45cm wysypana piaskiem morskim. W związku z tym w cenie ryczałtowej należy uwzględnić powyższa informację.

2. Zamawiający koryguje wcześniejszą informację dotyczącą powierzchni asfaltowej którą należy rozebrać tj. podano  ok.1100m2 natomiast należy przyjąć 2500 m2.

3. Zamawiający koryguje wcześniejszą informację dotyczącą belek do skoku w dal i trójskoku. Ostatecznie należy przyjąć w cenie ryczałtowej 1 belkę do skoku w dal i 2 belki do trójskoku , W sumie 3 belki.

4.  Zamawiający z uwagi na wydłużenie procedury udzielania wyjaśnień w przedmiotowym postępowaniu wydłuża termin realizacji zadania do dnia 10.10.2010 roku.

5.  Wykonawca w cenie ryczałtowe powinien uwzględnić również następujące prace:

- Ścięcie wszystkich drzew kolidujących z inwestycja wraz z karczowaniem pni i utylizacją

-  Wykonanie podejścia do budynku gospodarczego z kostki polbruk gr 6cm ( warstwy wg projektu)  wraz z obrzeżami zgodnie z projektem zagospodarowania terenu ( linia przerywana)

- Dowiezienie humusu - warstwy wegetatywnej na boisko piłkarskie gr. warstwy do dowiezienia min 15cm.

- Przemieszczenie mas ziemnych w obrębie inwestycji- wykorzystanie ziemi z boiska ze sztuczna trawą na boisku trawiastym

-  Nawożenie boiska trawiastego wraz  z dwukrotnym koszeniem

- Piłkochwyty wykonać z bezwęzłowej siatki  polipropylenowej gr 5,0mm z j wg projektu

- Wykonanie linii oraz montaż oznaczeń na wszystkich obiektach sportowych

-  Wykonanie dwóch tablic informacyjnych o wymiarach 0,7x0,9cm wraz  z konstrukcją i fundamentem Wysokość tablicy po montażu ok. 2m

-  Wywóz i utylizację asfaltu oraz istniejącej podbudowy.  Powierzchnia boiska asfaltowego ok 2500m2

-  Demontaż istniejących obrzeży na bieżni wraz z wywozem i ich utylizacją .

- Wywóz istniejącego piasku z boiska w miejsce wskazane przez inwestora (do 2 km) Powierzchnia piasku ok 800m2. Piasek stanowi własność  Szkoły

- Wszystkie materiały stanowiące wartość  materialną– stanowią własność Inwestora

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, certyfikatów energetycznych oraz niezbędnych  pomiarów

- remont ogrodzenia od strony przedszkola polegać będzie na oczyszczeniu i przemalowaniu istniejącego ogrodzenia stalowego. Ponadto należy wykonać przecierkę oraz malowanie ściany ogrodzenia pomiędzy Szkoła ,a terenem gminnym

- Koszty wywozu i utylizacji odpadów pochodzących z rozbiórki wykonawca powinien uwzględnić w cenie ryczałtowej

6. Zamawiający zobowiązuje oferentów do wypełnienia załącznika nr 8 Tabela zbiorcza ceny ryczałtowej który przedkłada w załączeniu.

7. Proszę o uaktualnienie opisu przygotowywanej oferty związane ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert pkt 14.1 SIWZ. Składanie ofert 09.07.2010 godz. 1100, otwarcie ofert 09.07.2010 godz. 1130.

Z poważaniem

Burmistrz

/-/ Jerzy Matusiak

# Załącznik nr 8

Tabela Zbiorcza Ceny Ryczałtowej

Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum

nr 2 w Strzelinie.

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zrealizujemy  niniejsze zamówienia za poniższą cenę ryczałtową :

TABELA ZBIORCZA CENY RYCZAŁTOWEJ

|  | Nazwa elementu | Wartość [PLN] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Roboty ziemne w tym: |  |
| 1a | Roboty drenarskie |  |
| 1b | pozostałe roboty ziemne |  |
| 2 | Roboty betonowe |  |
| 3 | Podbudowa i nawierzchnie |  |
| 4 | Ogrodzenie i urządzenia boisk w tym: |  |
| 4a | ogrodzenia |  |
| 4b | piłkochwyty |  |
| 4c | Roboty elektryczne (oświetlenie) |  |
| 4d | Wyposażenie sportowe boisk (bramki, kosze itp.) |  |
| 4e | Pozostałe roboty |  |
| 5 | Budynek gospodarczy |  |
|  | Cena Ofertowa nie zawierająca VAT |  |
|  | VAT |  |
|  | Cena Ofertowa zawierająca VAT |  |