# PRACOWNIA       PROJEKTOWA

mgr inż. Anna Prokopowicz

ul.Szczęśliwa 12/8 53-446 Wrocław tel.(0.71)3617550_NIP 894-135-60-06

___________________________________________________________

Inwestor :                       GMINA STRZELIN

Stadium dokumentacji:  Projekt  budowlany

Branża :                         Sanitarna

Nazwa obiektu :      Sieć wodociągowa

dla miejscowości Szczawin-projekt dodatkowy

Projektant :               mgr inż. Anna Prokopowicz

## Nr upr. 857/94/UW

Czerwiec 2010

SPIS TREŚCI

I. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE

1.1 Zleceniodawca

1.2 Użytkownik

1.3  Nazwa inwestycji

1.4. Wykonawca inwestycji

1.5. Lokalizacja

1.6. Zakres opracowania

1.7. Podstawa opracowania

1.8. Opis terenu inwestycji

1.9. Bilans zapotrzebowania wody

1.10. Ilość ścieków

2. DANE TECHNICZNE

2.1. Ogólny opis wodociągu

2.2. Opis trasy wodociągu

2.3. Ogólny opis kanalizacji

2.4. Opis trasy kanalizacji

2.5. Materiały

2.6. Wykopy

2.7. Uzbrojenie sieci wodociągowej

2.8. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

2.9. Próba szczelności

2.10. Płukanie sieci

2.11. Dezynfekcja

2.12. Zabezpieczenie przeciwpożarowe

3. Warunki  BHP

4.Ogólne wytyczne wykonania robót

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

6. Informacja o nieistotnych odstąpieniach

II UZGODNIENIA

III  RYSUNKI

SPIS RYSUNKÓW

| 1 | Orientacja | 1:10000 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Plan uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną | 1:500 |
| 3 | Profil sieci wodociągowej | 1:100/500 |
| 4 | Węzły montażowe |  |

1. DANE OGÓLNE

1.1 ZLECENIODAWCA

Gmina Strzelin

1.2 UŻYTKOWNIK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie.

1.3 NAZWA INWESTYCJI

Dodatkowy odcinek sieci wodociągowej w drodze dz. 183/7 realizowany w ramach inwestycji:” Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa dla miejscowości Szczawin”.

1.4 WYKONAWCA INWESTYCJI

Wskazany w wyniku przetargu przez Gminę  Strzelin.

1.5 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest  w pasie drogi ziemnej.

1.6.  ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem :

- rozbudowę sieci wodociągowej dla terenów przeznaczonych pod rozbudowę w drodze- dz. 183/7

1.7.  PODSTAWA  OPRACOWANIA

-Umowa

-Techniczne warunki podłączenia wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie

-Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

-Plany sytuacyjno-wysokościowe w skali 1: 500

-Wizja terenu

1.8.  OPIS  TERENU  INWESTYCJI

Miejscowość położona jest na północ od Strzelina, przy trasie kolejowej Wrocław -Strzelin. Poprzez ulicę Borowska w zasadzie łączy się ze Strzelinem.

Powierzchnia terenu ma charakter płaski,  jest mało zróżnicowana wysokościowo. Rzędne terenu od 164,0 do  168,00 m npm., opadające z południa na północ w kierunku rzeki Mała Ślęża.

Teren inwestycji ograniczony jest ulicą Borowską w Strzelinie, Pęczem, obejmuje teren miejscowości Szczawin przewidziany w MPZP pod zabudowę.

Projektowany wodociąg zasilany będzie w wodę z  istniejącego wodociągu miejskiego.

Teren uzbrojony jest częściowo w kanalizację deszczową, wodociąg, kable telefoniczne i energetyczne.

1.11.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Szczegółowa charakterystyka warunków hydrogeologicznych, rodzaju i kategorii gruntów na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej jest omówiona w osobnym opracowaniu.

Na trasie projektowanej sieci wykonano 10 szt. otworów sondażowych.

Na badanym terenie występują głównie grunty rodzime mineralne, spoiste i luźne.

Warunki budowlane należy uznac za dobre lub dostateczne.

W okresie badań wodę gruntową stwierdzono w dwóch otworach S-1 i S-2 na głębokości 3,7 i 2,0 m p.p.t.

Przy budowie kanalizacji na głębokości do 3,0 m można się spodziewać dopływu wody do wykopów. Ilość wody w wykopie będzie zależała od głębokości wykopu , pory roku, wysokości opadów. Woda gruntowa może mieć charakter agresywny w stosunku do metali i betonu.

Na trasie projektowanej sieci przeważają grunty kategorii IV (50% całości masy ziemnej)

Przy prowadzeniu robót ziemnych należy liczyć się z koniecznością odwadniania wykopów, możliwością występowania otoczaków i dużych głazów, oblepiającym charakterem glin.

2.  DANE  TECHNICZNE

2.1.  OGÓLNY  OPIS  WODOCIĄGU

Rozbudowa istniejącego wodociągu w miejscowości ma na celu uzbrojenie nowych terenów przewidzianych pod rozbudowę miejscowości. Sieć będzie zlokalizowana wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

Średnie ciśnienie w wodociągu wynosi 0,20-0,35 MPa.

Są to wystarczające ciśnienia dla zapewnienia wymagań p. pożarowych  dla wodociągu. Obecna inwestycja ma na celu zaopatrzyć w wodę do celów bytowo-gospodarczych powstające już budynki oraz uzbroić tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PE o  średnicy ( 110 PE-HD o łącznej długości  116,0 m.

Projekt nie obejmuje przyłączy wodociągowych do działek budowlanych, które w przyszłości należy wykonać z nawiertki wodociągowej z zasuwą w miejscu dogodnym dla przyszłego odbiorcy.

Przyłącza do budynków mieszkalnych powinny być zakończone  węzłem wodomierzowym zainstalowanym w kotłowni, korytarzach lub w piwnicach. Za wodomierzem zgodnie z normą PN-B- 01706/A należy montować zawory  zwrotne antyskażeniowe typu EA np. firmy Danfoss.

2.2.  OPIS TRASY WODOCIĄGU

Trasę projektowanego wodociągu przedstawiono na planach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1: 500.

Rurociąg zaprojektowano wzdłuż drogi, tak aby do każdej działki była możliwość wykonania przyłącza.

2.3. MATERIAŁY

Wodociąg zaprojektowano z rur PE 100 na ciśnienie Pn – 1,0 MPa, łączonych przez zgrzewanie produkcji Wavin o średnicach 110 .

### Długość projektowanego wodociągu wynosi: 116,0  m Φ 110 PE.

W węzłach   rozgałęźnych    zastosowano   kształtki PE 100 zgrzewane doczołowo oraz kształtki    żeliwne  kołnierzowe zgodnie ze schematem montażowym poszczególnych węzłów.

Montaż rur należy prowadzić zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta

2.4. WYKOPY

Przed przystąpieniem do budowy wodociągu i kanalizacji służba geodezyjna powinna wyznaczyć punkty charakterystyczne trasy w oparciu o plany sytuacyjno-wysokościowe.

Wykopy i szalunki pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawartymi w PN -B 10736  „ Roboty ziemne,  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz w rozporządzeniu M.B.i P.M.B. z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót Budowlano-montażowych.

Podczas prowadzenia robót ziemnych wykopy należy ogrodzić, oznakować a w nocy oświetlić i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

Dojścia do posesji wykonać przez kładki z poręczami.

Wykopy pod rurociągi wykonać jako wąskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami.

Przewiduje się możliwość wykonania 95% wykopów mechanicznie.. Pod liniami energetycznymi wykopy wykonywać  ręcznie. Ewentualne skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym  należy również wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkowników tychże. Szczególną ostrożność należy zachować przy wykonywaniu wykopów  przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem tj gazociągiem liniami energetycznymi  NN i WN , kablami telefonicznymi i kanalizacją deszczową. Nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia oraz innej  ich lokalizacji

Rury należy układać na gruncie wyprofilowanym do średnicy tak aby zapewnić podparcie rury wzdłuż całej długości na 1/4 obwodu rury. Podsypka ( 0,15 m ) i obsypka ( 0,30 m ) piaskowa powinna być zagęszczana warstwami.

Po przeprowadzeniu kontroli spadków dna rurociągu i prób szczelności należy dokonać odbioru geodezyjnego, a następnie można przystąpić do zasypywania wykopów. W pierwszej kolejności należy podsypać rurę z boków dobrze ubijając grunt warstwami 20 cm, do wysokości 30 cm ponad lico rury. Jako optymalny wskaźnik zagęszczenia Proktora dla rur PVC i PE przyjmuje się 1,0.

Wymagania dotyczące jakości materiału obsypkowego:

	wyklucza się zawartość w gruncie zasypki (żwirowo-piaskowej), kamieni lub ciężkich przedmiotów mogących uszkodzić rury,

	materiał dający się zagęszczać, o wystarczającej nośności.

Zasypywanie w połączeniu z polewaniem powinno następować warstwowo o odpowiednio dobranej wysokości warstwy.

Pozostałą do zasypania część wykopu uzupełnia się gruntem rodzimym przestrzegając jego właściwego zagęszczenia .

Szczególnie dokładnie należy zagęścić grunt w obrębie dróg ziemnych.

Przewiduje się składowanie urobku przy wykopie gdy trasa przebiega po użytkach zielonych i terenach niezagospodarowanych. W pozostałych przypadkach przewiduje się składowanie urobku poza pasem budowy w miejscu wskazanym przez inwestora.

Głębokość ułożenia rurociągu  wody powinna być taka aby przykrycie warstwą ziemi wynosiło 1,2 m. zgodnie z PN-81/B - 10725. Głębokość ułożenia należy zwiększyć do ok. 1,50 ze względu na skrzyżowania z innymi sieciami.

2.5.  UZBROJENIE  SIECI  WODOCIĄGOWEJ

Sieć uzbrojona będzie w zasuwy ziemne kołnierzowe z uszczelnieniem elastycznym rozmieszczone w sposób umożliwiający funkcjonowanie wodociągu w razie awarii poszczególnych odcinków. Skrzynki żeliwne uliczne do zasuw nr kat. 851  należy ustabilizować w gruncie poprzez ich obetonowanie.

W celu zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem w pionie i poziomie na końcach odgałęzień pod zasuwami i pod hydrantami oraz na zmianach kierunku przewodów z zastosowaniem kolan zaprojektowano betonowe bloki oporowe.

Trasa wodociągu oznakowana będzie taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą z wkładką metalową koloru biało-niebieskiego.

2.6. PRÓBA SZCZELNOŚCI

Po ułożeniu rurociągu w wykopie i przed jego całkowitym zasypaniem należy przeprowadzić próbę szczelności wykonać odcinkami na ciśnienie próbne 1,5 Pnom, czyli 0.9 Mpa  zgodnie z PN- 81/B - 10725, z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom II oraz z wytycznymi producenta rur - firma Wavin.

Próbę należy uznać za wystarczającą jeżeli w ciągu 30 minut ciśnienie na manometrze nie spadnie poniżej nominalnego.

2.7.  PŁUKANIE SIECI

Po próbach szczelności należy dokonać płukania sieci używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu wody powinna wynosić min 1,0 m/s by wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne.

Przewód można uznać za wypłukany jeżeli wypływająca zeń woda jest bezbarwna i przeźroczysta.

2.8.  DEZYNFEKCJA SIECI

Do dezynfekcji sieci użyć roztworu wapna chlorowego lub podchlorynu sodu.

Dawkę chloru przyjąć nie mniejszą niż 25 g/ m  3 wody. przy przeprowadzaniu dezynfekcji podchlorynem sodu należy wprowadzić do wodociągu podchloryn w postaci 3% roztworu.

Z uwagi na sukcesywne oddawanie do eksploatacji sieci podaje się poniżej ilości podchlorynu sodu do dezynfekcji 100 m sieci wodociągowej

W celu dezynfekcji sieć należy wypełnić roztworem do czasy aż z hydrantów zacznie wypływać woda o wyraźnym zapachu chloru. Wtedy zamknąć zasuwy i pozostawić zamknięty wodociąg przez minimum 24 h.

Po tym czasie należy zachlorowaną wodę usunąć poprzez płukanie wodociągu czystą wodą do zaniku zapachu chloru.

Do neutralizacji podchlorynu należy użyć tiosiarczanu sodu w postaci 30% roztworu wodnego.

Wodę po dechloracji można odprowadzić do kanalizacji deszczowej.

Przy wykonywaniu dezynfekcji należy bardzo ściśle przestrzegać przepisów BHP

2.9. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE

Podstawowym zabezpieczeniem przeciwpożarowym będzie sieć hydrantów nadziemnych DN 80 o wydajności 10,0 l/s. Sieć wodociągowa z uwagi na mały przepływ gospodarczy została policzona na przepływ przeciwpożarowy.

Zasięgi hydrantów oznaczono na planie okręgami.

3.	WARUNKI BHP

Całość przedmiotowych robót należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami, a w tym:

	Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 poz. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych,

	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych - Dz. U. nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 129/97.

4.	OGÓLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT

Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać pod nadzorem ich użytkowników. Występujące na trasie  projektowanej kanalizacji uzbrojenie wrysowano na profilach.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, których przewody znajdują się w pobliżu trasy kanałów o terminie rozpoczęcia robót.

Przed przystąpieniem do robót należy wszystkie uzbrojenia zlokalizować w terenie przy udziale ich administratorów.

Brak zinwentaryzowanej kanalizacji deszczowej oraz sieci drenarskich. W przypadkach ich uszkodzenia należy ją naprawić.

Na skrzyżowaniach z kablami energetycznymi zastosować dwudzielne rury ochronne o długości 1,0 m.

Budowę kanalizacji  i wodociągu prowadzić w porozumieniu z użytkownikiem.

W trakcie budowy należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów BHP

Teren po zasypaniu wykopów należy doprowadzić do stanu pierwotnego

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

W czasie realizacji inwestycji należy przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w normach branżowych m.in.:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129/97.

- 2) Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz.U ?13/72.

Przy robotach ziemnych i rozbiórkowo-montażowych należy, z uwagi na specyfikę robót zwrócić uwagę m in. na :

- właściwie przygotowanie placu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza budowy - Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U nrl3 , poz. 93)- Rozdział 2 - §19 zapewnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych (dojście do posesji) - Rozdział 2, § 28 ww  rozporządzenia.

- wytypowanie bezpiecznego miejsca składowania materiałów i przechowywanie ich zgodnie z wymogami producentów, w sposób nie zagrażający pracownikom i mieszkańcom okolicznych posesji .-Rozdział 2 , §33,35,36,37,38,40,41 ww rozporządzenia oświetlenie miejsc pracy, drogi na placu budowy i dojść zgodnie z obowiązującymi normami -rozdział 2 , § 43,44,45 ww. rozporządzenia. stosowanie się do wszystkich zaleceń dotyczących sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego i urządzeń wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporządzenia

- prawidłowe zabezpieczenie wykopów o ścianach pionowych zgodnie z projektem konstrukcyjnym – Rozdział 5, § 170 ww. rozporządzenia

- zapewnienie bezpiecznego zejścia do wykopów - rozdział 5, § 177 ww rozporządzenia

- wyposażenie pracowników wykonujących prace niebezpieczne w sprzęt ochronny i oraz zapewnienie ubezpieczenia przez pracownika na zewnątrz - Rozdział 5, § 183 ww. rozporządzenia

zabezpieczenie terenu wykonywania robot ziemnych sprzętem zmechanizowanym przed dostępem osób niezatrudnionych-Rozdziai5, §184 ww. rozporządzenia zachowanie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu robot betonowych - Rozdział 9 ww. rozporządzenia

- właściwe oznakowanie miejsc pracy ( głębokie wykopy) - Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz U. Nr 129, poz. 844)dział II - rozdział 1,§6

-  zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrożeń dla zdrowia i życia, oraz zapewnienie środków pierwszej pomocy w pobliżu miejsc pracy dział IV -rozdział 1 ww rozporządzenia

zapewnienie w zakresie ochrony przed hałasem indywidualnych środków ochrony słuchu -dział IV -rozdział 5 ww rozporządzenia

zabezpieczenie terenu prac przez wydzielenie i wyraźne oznakowanie terenu przy robotach rozbiórkowych - dział IV - rozdział 6B, §82 i 83 ww rozporządzenia Z uwagi na brak możliwości całkowitego wygrodzenia placu budowy należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia głębokich wykopów przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic informacyjnych o głębokich wykopach oraz dodatkowym oznaczeniem świetlnym

Kierownik budowy zgodnie z art 2 la, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6. INFORMACJA O NIEISTOTNYCH ODSTĄPIENIACH OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego dopuszcza się jako nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego w zakresie niewielkich przesunięć obiektów zgodnie z Prawem Budowlanym oraz z Prawem Geodezyjnym.

Projektant dopuszcza zamianę  zaprojektowanych  materiałów rurociągu  na równoważne, lub o lepszych parametrach wytrzymałościowych.

Wszelkie zmiany powinny być wpisane do Dziennika Budowy i mieć aprobatę Inspektora Nadzoru lub Projektanta.

Określenie, czy zmiana jest nieistotna - tzn. nie wpływa negatywnie  na sposób działania  kanalizacji i wodociągu nastąpi  w ramach nadzoru autorskiego na budowie projektanta  lub inspektora nadzoru.